Inleiding.

Het ontkleuren van bruine suiker en stroop kan met actieve kool uitgevoerd worden. Het nadeel is dat door de zwarte kleur van actieve kool men niet ziet wat er gebeurt.

Vele experimenten die uitgevoerd worden met actieve kool, kunnen ook met het –C18 adsorptie materiaal uitgevoerd worden. Het voordeel is dan dat bij gekleurde verbindingen de adsorptie zichtbaar is.

Uitvoering.

1)Het bruine suiker experiment.

Er wordt 10g bruine suiker opgelost in 100ml demi water.

De –C18 kolom wordt eerst geactiveerd met 5ml 40% ethanol. De ethanol wordt er weer van afgespoeld met 5ml demi water.

Dan 5ml van de bruine suiker oplossing langzaam over de kolom spoelen (ca. 1 druppel/seconde).

Figuur 1.

Al deze handelingen zijn te zien in figuur 1.

Figuur 2.

In figuur 2 is te zien dat de bruine kleur als een band achter blijft op de kolom.

Figuur 3.

In figuur 3 is te zien dat er een kleurloze suikeroplossing in de reageerbuis terecht komt.

2)Het suikerstroop experiment.

Bij bruine suiker was de bruine kleur niet zo intens als bij suikerstroop. De vraag is nu of de –C18 kolom ook de intense bruine kleur van suikerstroop tegen houd.

Ook hier wordt weer 10g stroop opgelost in 100ml demi water.

Figuur 4.

Het ontkleuren van een suikerstroop oplossing (figuur 4).

Figuur 5.

In de reageerbuis is weer een kleurloze suiker oplossing te zien(figuur 5)

Voor het regenereren van de kolom, of het opvangen van de bruine kleurstof voor nader onderzoek met een spectrofotometer, is een extractie met 5ml van een 40% ethanol oplossing voldoende.

Is nog niet alle kleurstof er af, dan kan naar 100% ethanol overgegaan worden.

Blijft er dan nog een laatste restant bruin over, dan is kapot oxidatie van de kleur met bleekwater of waterstofperoxide een volgende stap.

Figuur 6.

Bij de regeneratie met 5ml 40% ethanol is de kolom voldoende schoon voor een volgend experiment (figuur 6).

W.J.Staal