CHR0000 Papierchromatografie, het alternatief.

H1 Inleiding.

De resultaten van de viltstift proef bij papierchromatografie zijn niet voor alle leerlingen even succesvol.  De vlekken zijn niet altijd even symmetrisch, waardoor bepaling van de retentie afstand lastig is.

Figuur 1.

In figuur 1 is niet gewerkt met een viltstift maar met een druppel van een geconcentreerde oplossing van Lemon-lime (groen), Grape (paars) en Orange (oranje). De afbeeldingen van deze instant limonades zijn te zien in figuur 2.

De loopvloeistof in figuur 2 is water en als papier is filtreerpapier gebruikt.

Figuur 2.

H2 Het nieuwe papierchromatografie experiment.

De doelstelling bij het nieuwe papierchromatografie experiment is, dat de resultaten beter reproduceerbaar zijn en dat de retentie afstanden beter te meten zijn.

Figuur 3.

Zoals te zien in figuur 3, is een oplossing aangemaakt van de instant limonades in water. Als papier is een vouwfilter met een diameter van 31cm gebruikt.

Figuur 4.

In figuur 4 is het resultaat te zien van experiment groen. De kleur blauw is gescheiden van geel.

Figuur 5.

In figuur 5 is de scheiding te zien van de paarse oplossing in blauw en rood.

Figuur 6.

In figuur 6 is de scheiding te zien van de oranje oplossing in rood en geel.

Figuur 7.

Bij figuur 7 is er een mengsel gemaakt van de oplossing groen en paars (bruin), zodat nu de kleuren rood geel en blauw vertegenwoordigd zijn. Nu kunnen de retentie afstanden tot iedere rand van iedere kleur nauwkeurig bepaald worden.

Ook interessant om te zien is, dat er een indruk te krijgen is van de hoeveelheid kleurstof. In figuur 4, 5 en 7 is te zien dat de blauwe band bij figuur 4 smal is. Dit komt omdat in het mengsel groen, minder blauwe kleurstof zit dan in mengsel paars en bruin.

Figuur 8.

Ook is de gescheiden blauwe kleurstof weer gemakkelijk van het filtreerpapier af te krijgen. In figuur 8 is zo een extractie te zien. Met een spectrofotometer is te controleren of de kleurstof zuiver is en de scheiding gelukt is.

Figuur 9.

In figuur 9 is een opname te zien van een echte druivensap. Deze bevat een echte eenduidige paars/violette kleur . Er zijn dus geen synthetische kleurstoffen aan toegevoegd.

H3 Opmerkingen.

1)Het nieuwe experiment papierchromatografie geeft duidelijke en goed interpreteerbare resultaten.

2)Het experiment is goed herhaalbaar.

3)Is ook kwantitatief bruikbaar.

4)Vruchtensappen zijn hiermee snel controleerbaar op echtheid wat betreft de kleurstoffen.

5)Bijzonder interessant zijn de experimenten met de zuurgraad, hierdoor kan de chromatografie van de synthetische kleurstoffen sterk veranderen!

Voor vragen of opmerkingen : Staalmeesters@Planet.nl

Wim Staal